Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Закупка «Трактора с фронтальным погрузчиком»

Лот №1

| № | Наименование товара | Количество | Максимальная цена за 1 единицу товара (цена включает доставку до мест поставки: 1. Жаны-Жолский айылный аймак Токтогулского района Жалал-Абадской области. 2. Каргалыкский айылный аймак Тогуз-Торооского района Жалал-Абадской области, согласно Графика поставки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Трактор с фронтальным погрузчиком» | 2 шт. | Отбор поставщика будет на основании наименьшей стоимости |

(i)  Общее описание

Спецтехника, поставляемое в рамках настоящего контракта, должна быть новым и пригодным для длительной эксплуатации в сельской местности. Поставщик должен обеспечить соответствие предлагаемой техники требованиям законодательства Кыргызской Республики по эксплуатации товара или вступивших в силу во время подачи заявки изменений к нему. Все единицы продукции должны быть полностью оснащены нормальным стандартным оборудованием и апробированы на предмет готовности для непосредственного использования.

Описание работ, выполняемых  трактором с фронтальным погрузчиком:

Основное назначение вывоз ТБО, кроме этого применяется в других сопутствующих работах.

В случае ссылки в технических спецификациях на конкретные стандарты и коды, которым должны соответствовать поставляемые и апробированные товары и материалы, применяются положения последнего текущего издания или исправленного издания соответствующих действующих стандартов и кодов, если иное четко не оговорено в Контракте. В случае упоминания национальных или относящихся к конкретному региону или стране стандартов и кодов, другие авторитетные стандарты, обеспечивающие значительную равноценность указанным стандартам и кодам, будут приемлемы.

Размеры, вес, мощность и прочие параметры, подробно описанные в этих технических спецификациях, являются желаемыми характеристиками. Будущие участники конкурса должны предоставить все спецификации по сравнимым параметрам размера, веса, мощности и т.д. единиц продукции, предлагаемых в заявке.

Руководства

Поставщик должен предоставить стандартное руководство по эксплуатации, издаваемое производителем трактора с фронтальным погрузчиком. В случае если Руководство написано не на русском языке, Поставщик должен предоставить его перевод на русский язык.

Конкретные детали и технические стандарты

Технические спецификации «Трактора с фронтальным погрузчиком» -1единица

Размеры и масса

| Общая длина, мм | 4100-4140 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 1960-1980 |
| Высота по рулевому колесу, мм | 2775-2785 |
| Колесная база трактора, мм | 2365-2375 |

Двигатель

| Мощность двигателя, л.с./кВт | 81/59,6 |
| --- | --- |
| Модель | Д-243 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2180-2220 |
| Число цилиндров, шт. | Не менее 4 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110 х 125 |
| Рабочий объем, л | Не менее 4,75 |
| Емкость топливного бака, л | Не менее 130 |

Трансмиссия

| Коробка передач | механическая с понижающим редуктором |
| --- | --- |
| Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управления |
| Число передач вперед/назад | 18/4 |
| Скорость движения, км/ч, вперед/назад | 1,7–36,3/4,07–9,25 |

Ходовая система

| Тип | колесная |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4К4 |

Гидросистема

| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3150-3250 |
| --- | --- |
| Максимальное давление, Мпа | Не менее 20 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 |
| Колея, мм: |  |
| по передним колесам | 1350 – 1850 |
| по задним колесам | 1800 – 2100 |
| Агротехнический просвет, мм | 645 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 |
| Масса эксплуатационная, кг | Не менее 3770 |
| Размеры шин: |  |
| передних колес | 11,2-20 |
| задних колес | 15,5R38 |

Гидронавесная система: универсальная, раздельно-агрегатная

| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | Не менее 1700 |
| --- | --- |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 17 |
| Емкость гидросистемы, л | Не менее 19 |
| Реверс редуктор | механический |

Фронтальный  погрузчик- ковш челюстной

| Объём, м3 | 0,7-0,9 |
| --- | --- |
| длина | 1030-1050 |
| ширина | 1990-2010 |
| высота | 840-860 |
| Масса, кг | 370-390 |

| Требование к дате выпуска | Не ранее 2021 г, и должен быть новым и не находившимся в эксплуатации ранее |
| --- | --- |
| Требование к документации | Наличие полного комплекта документов необходимых для постановки эксковатора на учет в ДРТСиВС ГРС ППКР, гарантийной и сервисной книжки, инструкции по эксплуатации на русском языке |

Обучение

Поставщик должен предоставить стандартное обучение, персоналу покупателя  по эксплуатации поставляемой спецтехники, стоимость обучения должна входит в стоимость товаров.

Кроме этого:

Сервисные инструменты

ЗИП комплект

Инструменты и аксессуары

Поставщик должен снабдить все транспортные средства следующими аксессуарами:

| # | Наименование | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аптечка | 1 |
| 2. | Огнетушитель | 1 |
| 3. | Знак аварийный остановки | 1 |
| 4. | Комплект ключей | 1 |

Гарантия на спецтехнику – 1 год/ 12 месяцев.

Место передачи товара:

1. Жаны-Жолский айылный аймак Токтогулского района Жалал-Абадской области.

2. Каргалыкский айылный аймак Тогуз-Торооского района Жалал-Абадской области.

Срок передачи товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

Комплект инструментов, предусмотренный заводом изготовителем. Дополнительное оборудование, не указанное в перечне, будет рассматриваться как плюс при выборе поставщика.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств). Все детали спецтехники должны быть заводского качества и соответствовать техническим характеристикам оригинальных деталей техники. Не допускается замена деталей и комплектующих аналогичными деталями и товарами не выпущенными заводом изготовителем. Покупатель оставляет за собой право проведения экспертизы товара на соответствие заводским техническим характеристикам товара, деталей и комплектующих.

Трактор с фронтальным погрузчиком  до передачи его Покупателю должен пройти предпродажную подготовку силами и за счёт средств Поставщика.