Приложение  2

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Закупка «Экскаватора-бульдозера на базе легкого колесного трактора»

Лот №2

| № | Наименование товара | Количество | Максимальная цена за 1 единицу товара (цена включает доставку до мест поставки: Жаны-Жолский айылный аймак Токтогулского района Жалал-Абадской области, согласно Графика поставки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Экскаватор-бульдозер на базе легкого колесного трактора» | 1 шт. | Отбор поставщика будет на основании наименьшей стоимости |

(i)  Общее описание

Эксковатор-бульдозер, поставляемый в рамках настоящего контракта, должен быть новым и пригодным для длительной эксплуатации. Поставщик должен обеспечить соответствие предлагаемой техники требованиям законодательства Кыргызской Республики по эксплуатации товара или вступивших в силу во время подачи заявки изменений к нему. Все единицы продукции должны быть полностью оснащены нормальным стандартным оборудованием и апробированы на предмет готовности для непосредственного использования.

В случае ссылки в технических спецификациях на конкретные стандарты и коды, которым должны соответствовать поставляемые и апробированные товары и материалы, применяются положения последнего текущего издания или исправленного издания соответствующих действующих стандартов и кодов, если иное четко не оговорено в Контракте. В случае упоминания национальных или относящихся к конкретному региону или стране стандартов и кодов, другие авторитетные стандарты, обеспечивающие значительную равноценность указанным стандартам и кодам, будут приемлемы.

Размеры, вес, мощность и прочие параметры, подробно описанные в этих технических спецификациях, являются желаемыми характеристиками. Будущие участники тендера должны предоставить все спецификации по сравнимым параметрам размера, веса, мощности и т.д. единиц продукции, предлагаемых в заявке.

Руководства

Поставщик должен предоставить стандартное руководство по эксплуатации, издаваемое производителем. В случае если Руководство написано не на русском языке, Поставщик должен предоставить его перевод на русский язык.

Конкретные детали и технические стандарты

Технические спецификации

колесного трактора

Размеры и масса

| Общая длина, мм | 4100-4140 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 1960-1980 |
| Высота по рулевому колесу, мм | 2775-2785 |
| Колесная база трактора, мм | 2365-2375 |

Двигатель

| Мощность двигателя, л.с./кВт | 81/59,6 |
| --- | --- |
| Модель | Д-243 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2180-2220 |
| Число цилиндров, шт. | Не менее 4 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110 х 125 |
| Рабочий объем, л | Не менее 4,75 |
| Емкость топливного бака, л | Не менее 130 |

Трансмиссия

| Коробка передач | механическая с понижающим редуктором |
| --- | --- |
| Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управления |
| Число передач вперед/назад | 18/4 |
| Скорость движения, км/ч, вперед/назад | 1,7–36,3/4,07–9,25 |

Ходовая система

| Тип | колесная |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4К4 |

Гидросистема

| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3150-3250 |
| --- | --- |
| Максимальное давление, Мпа | Не менее 20 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 |
| Колея, мм: |  |
| по передним колесам | 1350 – 1850 |
| по задним колесам | 1800 – 2100 |
| Агротехнический просвет, мм | 645 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 |
| Масса эксплуатационная, кг | Не менее 3770 |
| Размеры шин: |  |
| передних колес | 11,2-20 |
| задних колес | 15,5R38 |

Гидронавесная система: универсальная, раздельно-агрегатная

| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | Не менее 1700 |
| --- | --- |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 17 |
| Емкость гидросистемы, л | Не менее 19 |
| Реверс редуктор | механический |

Технические характеристики Экскаваторного Оборудования

| Вместимость ковша номинальная, м3 | 0.16-0.20 |
| --- | --- |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 600-620 |
| Глубина копания, мм | 4000-4200 |
| Высота погрузки, мм | 3400-3500 |
| Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5440-5460 |
| Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, град | 170 |

Технические характеристики Фронтального  Бульдозерного Оборудования

| Тип | Неповоротное |
| --- | --- |
| Ширина отвала, мм | 2230-2250 |

| Требование к дате выпуска | Не ранее 2021 г, и должен быть новым и не находившимся в эксплуатации ранее |
| --- | --- |
| Требование к документации | Наличие полного комплекта документов необходимых для постановки эксковатора на учет в ДРТСиВС ГРС ППКР, гарантийной и сервисной книжки, инструкции по эксплуатации на русском языке |

Обучение

Поставщик должен предоставить стандартное обучение, персоналу покупателя  по эксплуатации поставляемой спецтехники, стоимость обучения должна входит в стоимость товаров.

Кроме этого:

Сервисные инструменты

ЗИП комплект

Инструменты и аксессуары

Поставщик должен снабдить экскаватор-бульдозер следующими аксессуарами:

| # | Наименование | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аптечка | 1 |
| 2. | Огнетушитель | 1 |
| 3. | Знак аварийный остановки | 1 |
| 4. | Комплект ключей | 1 |

Гарантия на спецтехнику – 1 год/ 12 месяцев.

Место передачи товара:  Жаны-Жолский айылный аймак Токтогулского района Жалал-Абадской области

Срок передачи товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

Комплект инструментов, предусмотренный заводом изготовителем. Дополнительное оборудование, не указанное в перечне, будет рассматриваться как плюс при выборе поставщика.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств). Все детали спецтехники должны быть заводского качества и соответствовать техническим характеристикам оригинальных деталей техники. Не допускается замена деталей и комплектующих аналогичными деталями и товарами не выпущенными заводом изготовителем. Покупатель оставляет за собой право проведения экспертизы товара на соответствие заводским техническим характеристикам товара, деталей и комплектующих.

Экскаватор - бульдозер до передачи его Покупателю должен пройти предпродажную подготовку силами и за счёт средств Поставщика.